## Slide 1: 数据采集模块

## Slide 2
信号类型/通信方式 | 对接设备
NB-IoT输出 | 云服务器
串口（Modbus）输出 | PLC
串口（RS232）输出 | 其他调试设备
信号类型/通信方式 | 对接设备
4-20mA模拟量输入 | 压力传感器、流量计、水位计等
0-1V模拟量输入 | 热电阻、光电开关等
串口（RS232）输入 | 功能拓展模块(超声波模块）
开关量输入（通/断） | 行程开关等
上行信号
下行信号
传感器
工控设备
Data-Hub
云服务器

## Slide 3
设计指标
项目 | 描述
体积限制 | 
成本限制 | 
处理器 | STM32L431系列低功耗MCU
传感器接入方式 | 模拟量接入、RS232、RS485
电流模拟量接入 | 8通道， 4-20mA，12位，外部可访问寄存器
电压模拟量接入 | 8通道， 0-1V，12位，外部可访问寄存器
ADC通道 | 单通道，1.5-2MHz，24位，SPI串行接口
交互 | LCD屏幕
有线通信 | RS232，RS485
无线通信 | NB-IoT

## Slide 4
设计流程
阶段 | 需求分析 | 系统设计 | 模块功能分析 | 模块电路设计 | 模块电路测试 | 系统功能测试
任务 | 列举详细功能需求 | 系统层面设计，划分子模块，协商通信方式 | 列举子模块所包含的功能 | 设计子模块电路 | 验证单个模块电路 | 组装各个模块，测试系统功能

## Slide 5
设计软件
Analog Circuit Simulation:
NI Multisum
EDA(Electronic design automation)
Circuit / PCB design:
Altium Designer(AD)

## Slide 6
模块图

## Slide 7
MCU

## Slide 8
原理图
UART1 to NB-IoT
SPI-1 to ADC
to NB-IoT

## Slide 9
NB-IoT模块
优点：
价格便宜(对比移远BC系列模块）
可以通过16/18引脚配置睡眠模式，节省通信流量和芯片功耗。

## Slide 10
NB-IoT模块 电路设计重点
1、M5311没有内置SIM卡，需要自己设计SIM卡连接和保护电路
方案：使用srv05-4 TVS瞬态二极管（Transient Voltage Suppressor）保护SIM卡，抵御浪涌电压（静电、雷击），即使设备其他部分完全损坏，也能保证客户SIM卡的安全。
2、M5311有些引脚使用负逻辑，与MCU间需要添加非门
3、M5311逻辑电平为1.8V，与MCU间需要设置变压电路

## Slide 11
原理图
Power ftom MCU
Wakeup
From MCU
Reset
From MCU
2N5551电平转换电路
VCC 3.3v
VCC 5v
MCU Rx
MCU Tx
2N5551电平转换电路
TVS保护电路
SIM卡槽

## Slide 12
Multisim 电平转换电路仿真

## Slide 13
高速高精度ADC

## Slide 14
原理图