## Slide 1
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计
信息工程：马思清

## Slide 2
目录
0 设计介绍
1 数据采集终端
2 联接管理系统
3 客户端WEB应用
4 总结
介绍设计内容、选题思路和创新之处
介绍产品性能，分享固件、电路和PCB设计过程
介绍端云联接过程，以及云端中间件的开发过程
介绍客户端WEB应用和其中的新技术
总结项目内容、特性和创新点
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清

## Slide 3
0、设计介绍
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清

## Slide 4
1 设计介绍：简介
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
Part2：联接管理系统
Part3：客户端应用
Part1：数据采集终端
连接工业设备、上传设备参数信息
管理网络端口、解码缓存数据
WEB网页应用，查看实时数据和历史记录
智能制造时代，面向小微企业的
端（设备端）到端（客户端）工业物联网系统

## Slide 5
1 设计介绍：创新点
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
1、全栈化一网打尽
数据采集、云数据处理、用户界面，一套系统统统搞定！
2、高低端通吃
简单直接的数据采集模式，无论智能机械臂还是柴油拖拉机都能接入上云！
3、超容易部署
有手机信号就能用，不用架网线，不用连Wifi，不用搭电台，普通电工就能装！
4、成本超低
8通道采集设备成本仅150元，流量费忽略不计、一百万条消息上传仅5元钱！
聚焦用户核心需求！

## Slide 6
1、数据采集终端
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清

## Slide 7
数据采集终端：产品性能
NB-IoT射频电路
主控电路
采样信号处理电路
电源及通信接口
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
处理器
STM32L431RCT ARM® Cortex®-M4 32-bit
输入方式
电压信号(0-1V) 8个独立通道、16bit采样精度
串行数据接口 RS232接口，支持Modbus协议
输出方式
NB-IoT无线通信 CoAP或LW2PM协议
OLED屏幕 三色显示、0.96寸

## Slide 8
数据采集终端：性能特点
1、NB-IoT无线通信（P24、P30）
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
Narrow Band-IoT窄带物联网通信技术，功耗低、稳定性高、成本低
基于移远通信BC35G模块设计NB-IoT通信电路
2、高精度采样电路（P27、P28）
使用16位8通道ADC芯片ADS8332
使用高精运放OPA4227，量程范围内误差<4‰
3、工业级防护设计（P23、P28）
使用双向瞬态抑制二极管（TVS）实现浪涌保护
电源处设置独立的DC-DC隔离模块
输入信号隔离电路最高耐压≥400V

## Slide 9
数据采集终端：制造
PCB基本信息 （P33）
1、尺寸：13.87cm×7.70cm
2、层数：4 (顶层 地线 电源层 底层)
3、总元件数：148
4、板材： 覆铜箔环氧玻纤布层压板
5、安装方式：SMT
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
5460mil(13.87cm)
3030mil(7.70cm)

## Slide 10
2、联接管理系统
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清

## Slide 11
联接管理系统：简介
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
办公室
云服务器
工厂设备
主要功能
1、设备接入管理（基于华为云IoTDA技术 论文P37）
管理CDP(客户数据平台)服务器端口，
接入设备ID合法性认证
2、协议转换（论文P40）
应用层CoAP、Modbus TCP协议转Json格式数据包
3、数据转储（基于华为云储存技术 论文P41）
使用华为云数据接入服务（DIS）实现实时数据流管道
使用华为云对象储存服务（OBS）长期储存数据
北向接口
南向接口

## Slide 12
联接管理系统：工作原理
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
NB-IoT设备接入过程 P40
MCU通过AT指令控制NB-IoT模组发送CoAP报文至IoTDA服务器网络端口
IoTDA服务器对模组鉴权后，将报文内容通过HTTP协议发送至DIS通道
联接管理系统主程序定时读取DIS通道，获取设备实时数据
联接管理系统主程序数据流 P37

## Slide 13
联接管理系统：主要技术
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
华为云DIS服务（P39）
解决云服务外的数据实时传输到云服务内的问题
华为云IoTDA（P38）
提供CDP(客户数据平台)服务器
华为云OBS服务（P39）
低成本对象储存云盘
Python
胶水语言，联通各项服务，提供数据NumPy对象
联接管理系统技术路线：

## Slide 14
3、客户端应用
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清

## Slide 15
客户端应用：简介
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
主要功能
  1、查看在线设备的实时数据 （P45）
  2、查看设备的历史数据 （P45）
  3、自动整理生产记录（P46）
亮点
  1、美观大气的数据可视化界面 （P50）
  2、易于使用的交互逻辑 （P43，P50）
  3、基于Express框架开发，十分容易部署 （P47）
  4、完全面向对象的程序架构，易于维护和二次开发（P50）

## Slide 16
客户端应用：功能
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
主页
生产记录
实时参数
详细记录

## Slide 17
客户端应用：关键技术
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
后端：Node.js+Express P47
前端：Bootstrap+Echarts P50
优点1：前后端均可用JavaScript语言开发
优点2：强大的异步并发处理能力
优点3：拥有丰富的网络编程插件和库
优点4：极度轻量化，部署容易
Node.js: 开源与跨平台的JavaScript运行环境 Express:灵活的 Node.js Web 应用程序开发框架
Bootstrap:Twitter推出的前端开发开源工具包 Echarts:百度推出的数据可视化Javascript插件

## Slide 18
4、总结
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清

## Slide 19
项目总结
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
内容总结
创新成果
设计了一个商用标准的全栈化的工业物联网系统，包括一个无线通信数据采集终端、一套云端部署的设备接入管理和数据转储软件系统、一款拥有亮丽数据可视化功能的客户端WEB应用。
1.全栈化思路解决了因不同厂商硬件设备、云服务、可视化平台标准不一，难以协同开发部署的问题，让小微企业也能凭借自己的资金和技术力量实现生产智能化。
2.数据采集终端的采集方式简单且可靠，传统老旧的工业设备也能安装使用，
降低了设备物联化的门槛。
3.使用了多种新技术来保证系统使用的便捷性，同时尽可能的降低成本。

## Slide 20
工业物联网数据管理信息系统与终端硬件设计 信息工程：马思清
谢谢各位评审老师的耐心聆听，欢迎大家提出问题和意见！